Mérési jegyzőkönyv

Háttértár rendszerek vizsgálata

A feladatokat összeállította: Tóth Dániel, Huszerl Gábor, Szatmári Zoltán, BME MIT, 2008-2014.

Tudnivalók: A*-gal megjelölt bónusz feladatok szakmailag érdekesek, de elvégzésüket nem kérjük számon. A mérést mérőpárokban kell végezniük, a beadáson mindkettőjüknek meg kell jelennie. A tanszéki oktatási cloud használatához olvassák el a portálon található tájékoztatót. A mérés utolsó feladataihoz kettő virtuális gépre lesz szükségük. (Azonos virtuálisgép-sablonból, image-ből.) A virtuális gép(ek)en végzett minden munkájuk elvész kilépéskor illetve legkésőbb a foglalásuk lejártakor. A hosszabb távon szükséges fájljaikat (pl. az esetleges szkriptjeiket) mentsék le időben. A konzultáción a megjelenés nem kötelező, viszont ez az a szervezett alkalom, ahol a feladatokkal kapcsolatos kérdéseiket feltehetik. Ehhez természetesen az szükséges, hogy legalább megpróbálják a feladatot a konzultáció előtt elvégezni. A beadásra hozzák magukkal ezen sablon alapján írt jegyzőkönyvüket. Beadáskor vizsgáljuk a jegyzőkönyv teljességét, alaposságát, és hogy a beadó hallgatók tisztában vannak-e a megoldások működésével, a mérés eredményeivel.

A mérés célja, hogy a gyakorlatban kipróbálható legyen néhány korszerű háttértár-kezelési technológia, illetve ezek alapvető tulajdonságai:

Hibatűrő működés megvalósítása szoftveres RAID tömbökkel

A hibatűrési képességek illetve helyreállítás menetének tesztelése hibainjektálással

Dinamikus tárkiosztás logikai kötetekkel

Pillanatkép készítése háttértárról, gyakorlati hasznának vizsgálata

Egyszerű tárhálózat kiépítése iSCSI segítségével

Hálózati fájlmegosztás NFS segítségével

A következő feladatokat a vcl.inf.mit.bme.hu címen elérhető virtuális laboratóriumban elérhető virtuális gépbe telepített Linux környezetben kell elvégezni, mely tartalmazza a szükséges eszközöket. A virtuális laboratórium előzetes időpontfoglalással használható bármely nap bármely órájában. (Ne felejtsen el időben időpontot foglalni magának, a rendelkezésre álló helyek betelte után nem fogja tudni a mérést elvégezni, pótmérésre kell jönnie.) A rendelkezésre álló összes helyek száma a hallgatók számánál lényegesen nagyobb, de egy időpontban egyszerre (pl. a beadás előtti este) csak a hallgatók egy kis része tudja a mérést végezni. A virtuális laborral kapcsolatos általános információk az alábbi helyeken érhetőek el:

https://inf.mit.bme.hu/wiki/it/szolgaltatasok/cloud

A szükséges VPN kapcsolat kialakítása után jelentkezzünk be (SSH, PuTTY, ...) a kapott virtuális gépre. Az SSH kapcsolat felépítéséhez először a virtuális labor oldalán meg kell állapítani a virtuális gép IP címét, felhasználói nevet és jelszót.

Vizsgáljuk meg a kapott virtuális gép alapvető paramétereit. A virtuális géphez összesen 9 virtuális SCSI merevlemez eszköz van hozzárendelve:

/dev/sda – az operációs rendszer fájljait tartalmazza, ezen ne végezzünk semmilyen műveletet!

/dev/loop0, …, /dev/loop7 – 256-256MB-os üres lemezek a feladatok elvégzéséhez (a virtuális labor technikai korlátai miatt használunk a mérésen a lemezek helyett loop eszközöket)

A virtuális gépen nincs grafikus kezelőfelület telepítve. A parancssori felületet el lehet érni SSH-val távoli belépéssel. A kapott felhasználó a sudo mechanizmuson keresztül képes parancsokat a root felhasználó nevében futtatni.

# feladat: Jegyzőkönyvsablon használatának bemutatása

0.1 Példa részfeladat

Listázzuk ki a /bin könyvtár tartalmát! Milyen fájlokat találunk itt?

Kiadott parancs: ls /bin

Kimenet: bash bzip2 date echo gzexe less mktemp … zcat

Értékelés: A /bin könyvtár tartalmazza a rendszer alapvető használatához szükséges bináris állományokat.

Listázzuk ki a home könyvtárunkban lévő .bash_rc fájl tartalmát! Mit tartalmaz ez?

Kiadott parancs: cat ~/.bash_rc

Értékelés: Ez a fájl írja le az alapvető környezeti beállításokat, melyeket az adott felhasználó használ. Minden belépés után lefut és előáll a felhasználó által használt környezet.

# feladat: Mérési infrastruktúra elindítása, áttekintése

1.1

Jelentkezzünk be a virtuális laboratóriumban lefoglalt virtuális gépre a kapott felhasználóval és jelszóval. Vizsgáljuk meg az elérhető lemezeszközöket. Milyen eszközöket látunk?

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Darabszám: Eszközök:

Milyen logikai kötetek léteznek a rendszerben?

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Rövid elemzés:

Milyen hálózati beállításokkal dolgozunk?

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Rövid elemzés:

# feladat: Szoftveres RAID Linux alatt

2.1 RAID0 tömb tesztelése

Építsük fel a RAID tömböt megfelelő számú diszkkel!

Kiadott parancs:

Értékelés:

Nézzük meg a tömb illetve az azt alkotó eszközök lekérdezhető paramétereit! (A tömb és az egyes eszközök mérete, állapota, szerepe, egyéb jellemzői.)

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Adjunk hozzá egy tartalék diszket! Nézzük meg a tömb és a hozzáadott eszköz lekérdezhető paramétereit!

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Teszteljük a tömb tartalmának olvashatóságát (pl. a /dev/null-ba irányítva az olvasás kimenetét)

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Jelöljük hibásnak az egyik lemezt az mdadm segítségével!

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Vizsgáljuk meg, mit mutatnak most a tömb állapotát jelző különféle interfészek!

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Értékelés:

Kíséreljük meg ismét felolvasni a tömb tartalmát!

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Állítsuk le a tömböt!

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Mit tapasztalunk, az mdadm hibásnak jelölő funkciója valódi hibát injektál?

Értékelés:

2.2 RAID1, RAID5 vagy RAID6 tesztelése

Építsük fel a RAID tömböt megfelelő számú diszkkel valamelyik redundancia típussal!

Kiadott parancs:

Nézzük meg a tömb illetve az azt alkotó eszközök lekérdezhető paramétereit! (A tömb és az egyes eszközök mérete, állapota, szerepe, egyéb jellemzői.)

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Adjunk hozzá egy tartalék diszket! Nézzük meg a tömb és a hozzáadott eszköz lekérdezhető paramétereit!

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Teszteljük a tömb tartalmának olvashatóságát (pl. a /dev/null-ba irányítva az olvasás kimenetét)

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Jelöljük hibásnak az egyik lemezt az mdadm segítségével!

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Vizsgáljuk meg, mit mutatnak most a tömb állapotát jelző különféle interfészek!

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Értékelés:

Kíséreljük meg ismét felolvasni a tömb tartalmát!

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Állítsuk le a tömböt!

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Mit tapasztalunk, az mdadm hibásnak jelölő funkciója valódi hibát injektál?

Értékelés:

# feladat: Logikai kötetkezelés LVM2-vel

3.1 LVM

Hozzunk létre logikai kötetet (természetesen előtte fizikai kötetet és kötetcsoportot) valamelyik blokkos eszközre! Ez történhet akár RAID tömbre is, de maradjon még eszköz szabadon.

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Hozzunk létre fájlrendszert a logikai köteten, és csatoljuk fel! Másoljunk rá adatot.

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Ha a logikai kötetünk később kicsinek bizonyul, akkor a méretét meg tudjuk növelni anélkül, hogy a futó rendszer életébe komolyabban bele kellene avatkoznunk. Próbálják ki a technológia ezen fontos képességét is. Adjunk hozzá új fizikai kötetet a kötetcsoporthoz!

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Növesszük meg a logikai kötetet úgy, hogy nagyobb legyen az első fizikai kötet méreténél.

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Listázzuk ki a gépen elérhető fizikai köteteket, kötetcsoportokat és logikai köteteket.

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Növesszük meg a fájlrendszert, hogy kitöltse a kötet új méretét (felcsatolt fájlrendszerrel)! Mutassuk meg a művelet eredményét!

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Nézzük meg, hogy a logikai kötet allokációs egységei fizikailag hová esnek! Írjuk ki a logikai kötet részletes adatait, látszódjék az allokációs egységek fizikai elhelyezkedése is.

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Értékelés:

3.2 LVM Snapshot

Hozzunk létre egy pillanatképet a logikai kötetről! Ha nem lenne elég hely hozzá, mindig lehet bővíteni újabb fizikai kötetek hozzáadásával!

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Listázzuk ki a gépen elérhető logikai köteteket.

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Tapasztalat:

Módosítsuk a fájlrendszer tartalmát, akár valamilyen nagyobb fájl létrehozásával is!

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Nézzük meg a logikai kötetek listáját! A pillanatkép kötet foglaltsági jelzése hogy változik?

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Tapasztalat:

Csatoljuk fel a pillanatképet egy másik könyvtárba és listázzuk ki a tartalmát! Mit találunk? Miért?

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Tapasztalat:

3.3* Bónusz feladat

Hozzunk létre egy olyan elrendezést, hogy az alap fájlrendszer logikai kötete egy fizikai eszközön legyen található (hogyan hozható ilyen létre?), a pillanatkép logikai kötete pedig egy másik fizikai eszközre kerüljön! Hozzunk létre egy logikai kötetet, felcsatolás után hozzunk létre rajta tartalmat. Készítsünk a logikai kötetről pillanatképet úgy, hogy az másik fizikai kötetre kerüljön. Írjuk ki a logikai kötet részletes adatait, látszódjék az allokációs egységek fizikai elhelyezkedése is.

Kiadott parancsok:

Beállítások értelmezése, indoklás:

Próbáljuk meg a kernel hibainjektorral elérhetetlenné tenni azt a fizikai kötetet, amin az első (nem pillanatkép) logikai kötet található. Mi történik ilyenkor a pillanatképpel? Listázzuk ki a pillanatkép tartalmát, teszteljük a pillanatkép tartalmának olvashatóságát.

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Szöveges értékelés:

# feladat: iSCSI tárhálózat kiépítése

A mérési környezetben az iscsi target init scriptje (indító, leállító) a következő:

/etc/init.d/iscsitarget

Az initiator init scriptje pedig itt található:

/etc/init.d/open-iscsi

Ettől a feladattól két virtuális gépet kell használniuk. A segédletben ismertetettől kicsit eltérő módon ebben a Linux disztribúcióban az iscsi-target a konfigurációs fájlját nem a /etc/ietd.conf alatt keresi, hanem a /etc/iet/ietd.conf elérési úton.

4.1 iSCSI

Válasszunk ki egy eszközt, amit ki akarunk ajánlani! Ez lehet RAID tömb vagy logikai kötet is.

Választott eszköz:

Előkészítéshez kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Konfiguráljuk fel a target-et, és indítsuk el!

Megtett beállítások:

Hozzunk létre egy fájlrendszert rajta, és másoljunk rá valamit! Ha már egy korábbi feladatból van ilyen kéznél, akkor nyugodtan használjuk fel azt. Listázza ki a kiajánlott könyvtár tartalmát.

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Indítsunk egy második virtuális gépet.

Első gép hálózati paraméterei:

Második gép hálózati paraméterei:

Indítsuk el az initiator-t a második gépen!

Beállítások:

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Kapcsolódjunk rá a konfigurált célpontra! A kernel log végén meg kell jelennie a bejegyzésnek egy új SCSI eszközről.

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Eszközök elnevezései:

Csatoljuk fel az újonnan létrejövő eszközt, és nézzünk bele! Műveletvégzés közben melyik virtuális gép diszkje aktív?

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

Értékelés:

4.2* Bónusz feladat

Készítsünk teljes másolatot az iscsi célpontot futtató virtuális gép gyökér fájlrendszeréről (RootVG kötetcsoport RootVol eszközéről) a másik virtuális gépre! Mi kell ahhoz, hogy ez sikerüljön, és a fájlrendszer a másik gépen felcsatolható állapotban elérhetővé váljon?

Kiadott parancsok:

Kimenet:

Részletes indoklás:

# feladat: NFS fájlmegosztás megvalósítása

5.1 NFS megosztás

Válasszunk ki egy könyvtárat, amit hálózaton keresztül elérhetővé szeretnénk tenni! Hozzunk létre egy NFS megosztást, és tegyük elérhetővé.

Választott könyvtár:

Előkészítéshez kiadott parancs(ok), beállítások:

Kimenet:

Másoljunk tartalmat a kiajánlott könyvtárba. Listázzuk ki a kiajánlott könyvtár tartalmát.

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

A második virtuális gépről csatoljuk fel a kiajánlott könyvtárat! Ellenőrizzük a tartalmát!

Kiadott parancs(ok):

Kimenet:

5.2* Bónusz feladat

Hasonlítsuk össze írási és olvasási teljesítmény szempontjából a helyi lemezeket, az iSCSI technológiával felcsatolt távoli lemezeket és az NFS-sel felcsatolt könyvtárakat. A mérésnek virtuális környezetben nincs sok értelme, inkább az elv, a megvalósítás érdekes a mérés során.

Benchmark pontos definiálása:

Kiadott parancsok:

Eredmények:

Részletes indoklás: