## Slide 1: Szolgáltatásbiztonság IT rendszerekben
Micskei Zoltán
(részben Dr. Majzik István előadásai alapján)
Intelligens rendszerfelügyelet
Notes: Utolsó módosítás: 2011. 04. 14.
Az előadás részben felhasználja az Informatikai rendszerek szolgáltatásbiztonsága tantárgy anyagait, http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4324/

## Slide 2: Szolgáltatásbiztonság??
rendelkezésre állás
hibatűrés
0 perc leállás
HA fürt
szoftver RAID
business continuity
katasztrófa elhárítás
replikáció
hideg tartalék
megbízhatóság
meghibásodás
szoftver redundancia
visszalépéses helyreállítás
„öt kilences” rendszer
nem tervezett leállás
hibajavító kódok
Notes: Napi informatikai gyakorlatban nagyon sok szót használunk, amik között könnyű elkeveredni. Az előadás megpróbál ezek között kicsit rendet tenni.

## Slide 3: Tartalomjegyzék
A szolgáltatásbiztonság fogalma
A szolgáltatásbiztonságot befolyásoló tényezők
A szolgáltatásbiztonság eszközei
Szolgáltatásbiztonság analízise

## Slide 4: Szolgáltatásbiztonság
Szolgáltatásbiztonság (dependability): a képesség, hogy igazoltan bízni lehet a szolgáltatásban
  igazoltan: elemzésen, méréseken alapul
  bizalom: szolgáltatás az igényeket kielégíti
Notes: Laprie et al.: „Dependability is the ability to deliver service that can justifiably be trusted”

## Slide 5: Szolgáltatásbiztonság jellemzői
Rendelkezésre állás
Megbízhatóság
Biztonságosság
Bizalmasság
Integritás
Karbantarthatóság
Szolgáltatás-
biztonság
(Adat)Biztonság
Laprie et. al.: Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing
Notes: 5

## Slide 6: Szolgáltatásbiztonság jellemzői
Rendelkezésre állás
Megbízhatóság
Biztonságosság
Bizalmasság
Integritás
Karbantarthatóság
Szolgáltatás-
biztonság
(Adat)Biztonság
Laprie et. al.: Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing
Használatra kész szolgáltatás esélye
Folytonosan hibamentes szolgáltatás
Katasztrofális következmények nélküli szolgáltatás
Nincs hibás változtatás
Javítás és módosítás lehetősége
Nincs jogosulatlan hozzáférés
Notes: 6
To avoid further misunderstandings we will now define the different notions of this presentation.
The original definition of dependability is the ability to deliver service that can justifiably be trusted. As developed over the past three decades, dependability is an integrating concept that encompasses the following attributes:
availability: readiness for correct service.
reliability: continuity of correct service.
safety: absence of catastrophic consequences on the user(s) and the environment.
integrity: absence of improper system alterations.
maintainability: ability to undergo modifications and repairs.
When addressing security, an additional attribute has great prominence, confidentiality, i.e., the absence of unauthorized disclosure of information. Security is a composite of the attributes of confidentiality, integrity, and availability, requiring the concurrent existence of 1) availability for authorized actions only, 2) confidentiality (the absence of unauthorized disclosure of information), and 3) integrity where “improper” alterations means “unauthorized operations”.

## Slide 7: Megbízhatósági mértékek
Állapotparticonálás: s(t) rendszerállapot
  Hibás (D) - Hibamentes (U) állapotpartíció
Várható értékek:
  Első hiba bekövetkezése: MTFF = E{u1} (mean time to first failure)
  Hibamentes működési idő: MUT = E{ui}
  Hibás állapot ideje: MDT = E{di}
  Hibák közötti idő: MTBF = MUT + MDT (mean time between failures)
t
s(t)
u1 d1 u2 d2 u3 d3 u4 d4 u5 d5 ...
U
D
Notes: A rendszer összes lehetséges állapotát (fut, elindulás alatt, kérést szolgál ki, frissítjük, nem válaszol, naplóz, adatokat ment el…) két csoportba soroljuk: hibás és hibamentes. Ezek alapján akkor már tudunk számolni, azt kell nézni, hogy melyik tartományba mennyit tartózkodik a rendszerünk.

## Slide 8: Valószínűség időfüggvények
megbízhatóság: r(t) = P( s(t’)  U ;  t’ < t ) (nem hibásodhat meg)
rendelkezésre állás: a(t) = P( s(t)  U ) (közben meghibásodhat)
készenléti tényező: K=lim t a(t)
t
K
a(t)
r(t)
1.0
0
Notes: Ezekből a definíciókból látszik, hogy mind a megbízhatóság, mind a rendelkezésre állás értéke az idő függvénye.
Az ábra két fontos mondanivalója:
- A megbízhatóság értéke előbb-utóbb nulla lesz, hisz minden rendszer elromlik/tönkremegy egyszer, ha elég nagy időintervallumot nézünk (a kérdés csak az, hogy milyen gyorsan tart a nulla felé ez az érték).
- A rendelkezésre állás pedig tart egy remélhetőleg nem nulla értékhez, ezt nevezzük készenléti tényezőnek. (A gyakorlatban sokszor erre az értékre szoktak rendelkezésre állás néven hivatkozni, de mi azért tanuljuk meg, hogy ez egy időfüggvény.)

## Slide 9: Rendelkezésre állás követelményei
Elosztott rendszerek (hibatűrés nélkül, irányadó számok):
1 szgép: 95%
2 szgép: 90%
5 szgép: 77%
10 szgép: 60%
Készenléti tényező | Max. kiesés 1 év alatt
2 db 9-es (99%) | 3,5 nap
3 db 9-es (99,9%) | 9 óra
4 db 9-es (99,99%) | 1 óra
5 db 9-es (99,999%) | 5 perc
6 db 9-es (99,9999%) | 32 másodperc
7 db 9-es (99,99999%) | 3 másodperc
Notes: A következménye ezeknek az, hogy:
Öt kilences követelmény esetén már az se fér bele általában, hogy a szolgáltatást nyújtó számítógépet újraindítsuk anélkül, hogy más átvenné a szolgáltatás nyújtását, hisz egy újraindítás tovább tart egy szerver esetén 5 percnél.
Ha több gépből álló rendszerünk van, akkor ott a meghibásodás már egy viszonylag gyakori esemény, és nem csak kivételesen előforduló probléma. Mindenféleképpen kezelni kell valamilyen technikával.

## Slide 10: Tartalomjegyzék
A szolgáltatásbiztonság fogalma
A szolgáltatásbiztonságot befolyásoló tényezők
A szolgáltatásbiztonság eszközei
Szolgáltatásbiztonság analízise

## Slide 11: Befolyásoló tényezők
Hibajelenség (failure): A specifikációnak nem megfelelő szolgáltatás
  értékbeli / időzítésbeli, katasztrofális / „jóindulatú”
Hiba (error): Hibajelenséghez vezető rendszerállapot
  lappangó  detektált
Meghibásodás (fault): A hiba feltételezett oka
  hatás: alvó  aktív
  fajta: véletlen vagy szándékos, időleges vagy állandósult
  eredet: fizikai/emberi, belső/külső, tervezési/működési
Notes: Fontos ennek a három fogalomnak a megkülönböztetése

## Slide 12: Hatáslánc
Meghibásodás  Hiba  Hibajelenség
  pl. szoftver:
    meghibásodás: programozó hiba: csökkentés helyett növel
    hiba: vezérlés ráfut, változó értéke hibás lesz
    hibajelenség: számítás végeredménye rossz
  pl. hardver:
    meghibásodás: kozmikus sugárzás egy bitet átbillent
    hiba: hibás memóriacella olvasása
    hibajelenség: robotkar a falnak ütközik
Rendszer hierarchiaszint függvénye
  alsó szintű hibajelenség felsőbb szinten meghibásodás
    kimenet beragadás egy chip szintjén hibajelenség
    rendszer szintjén meghibásodás (chip a cserélhető komponens)

## Slide 13: A hibajelenségek okai IT rendszerek esetén
Forrás: Medgyesi Zoltán: Nagy rendelkezésre állású kiszolgálófürtök vizsgálata, Diplomamunka, BME, 2007.
Notes: Több tanulmányt összesítő ábra, természetesen az aktuális számok teljesen eltérőek lehetnek egy adott rendszer esetén. A lényeg csak az, hogy sokféle hibatípusra kell felkészülni, és a legtöbbször a hibatűrés említése kapcsán előkerülő hardver hibák csak ezek kis része.

## Slide 14: Meghibásodások kategorizálása
Hardverhibák
  alaprendszer (alaplap, processzor, memória)
  tápellátás (tápegység, szünetmentes táp)
  adattároló alrendszer
  hálózat
Szoftverhibák
  az operációs rendszer hibái
  alkalmazáshibák
  illesztőprogram-hibák
…
Emberi hibák
  rendszergazdai hibák
  illetékes felhasználók nem rosszindulatú hibái
  illetékes felhasználók rosszindulatú hibái
  illetéktelen felhasználók támadásai
Környezeti hatások
  üzemeltetési környezet rendellenességei, például a légkondicionálás leállása, bombariadó, csőtörés
  természeti katasztrófák

## Slide 15: Tartalomjegyzék
A szolgáltatásbiztonság fogalma
A szolgáltatásbiztonságot befolyásoló tényezők
A szolgáltatásbiztonság eszközei
Szolgáltatásbiztonság analízise

## Slide 16: A szolgáltatásbiztonság eszközei
Hiba megelőzés: Meghibásodás megakadályozása
  fizikai hibák: jó minőségű alkatrészek, árnyékolás,...
  tervezési hibák: verifikáció
Hiba megszüntetés:
  prototípus fázis: tesztelés, diagnosztika, javítás
  működés közben: monitorozás, javítás
Hibatűrés: Szolgáltatást nyújtani hiba esetén is
  működés közben: hibakezelés, redundancia
Hiba előrejelzés: Hibák és hatásuk becslése
  mérés és „jóslás”, megelőző karbantartás

## Slide 17: Hibatűrő rendszerek
Részletes verifikáció se garantálja a szolgáltatásbiztonságot:
  időleges hardver hibák (ld. zavarérzékenység)
  teszteletlen szoftver hibák
  figyelembe nem vett komplex interakciók
 Fel kell készülni a működés közbeni hibákra!
Hibatűrés: Szolgáltatást nyújtani hiba esetén is
  működés közbeni autonóm hibakezelés
  beavatkozás a meghibásodás  hibajelenség láncba
Alapfeltétel: Redundancia (tartalékolás)
  többlet erőforrások a hibás komponensek kiváltására

## Slide 18: Redundancia megjelenése
1. Hardver redundancia
  többlet hardver erőforrások
    eleve a rendszerben lévők (elosztott rendszer)
    hibatűréshez betervezett (tartalék)
2. Szoftver redundancia
  többlet szoftver modulok
3. Információ redundancia
  többlet információ a hibajavítás érdekében
    hibajavító kódolás (ECC)
4. Idő redundancia
  ismételt végrehajtás, hibakezelés többlet ideje
Együttes megjelenés!

## Slide 19: Redundancia típusai
Hidegtartalék (passzív redundancia):
  normál üzemmódban passzív, hiba esetén aktiválva
  lassú átkapcsolás (elindítás, állapot frissítés,...)
  pl. tartalék számítógép
Langyos tartalék:
  normál üzemmódban másodlagos funkciók
  gyorsabb átkapcsolás (indítást nem kell várni)
  pl. naplózó gép átveszi a kritikus funkciókat
Meleg tartalék (aktív redundancia):
  normál üzemmódban aktív, ugyanazt a feladatot végzi
  azonnal átkapcsolható
  pl. kettőzés, többszörözés

## Slide 20: Költségoptimalizálás
Hibatűrés mértéke
Hibatűrés költsége
Kialakítás költsége
Kiesés költsége
Eredő
Optimum
Notes: A hibatűrés mértékének növelésével nő a kialakítás költsége, de csökken a meghibásodások okozta kár költsége. Általános alkalmazások esetén érdemes valami kompromisszumot keresni.
Hogyan lehet kiszámolni, hogy mennyi a kiesés költsége? Erre jók a következőkben bemutatott technológiák. (Biztonságkritikus alkalmazások esetén nem ilyen egyszerű az optimum megtalálása, pl. mennyi egy emberi élet „költsége”.)

## Slide 21: Tartalomjegyzék
A szolgáltatásbiztonság fogalma
A szolgáltatásbiztonságot befolyásoló tényezők
A szolgáltatásbiztonság eszközei
Szolgáltatásbiztonság analízise

## Slide 22: Szolgáltatásbiztonság analízise
Feladatok:
  Hibamódok, meghibásodások azonosítása
  Analízis: kvalitatív és kvantitatív
  …

## Slide 23: Példa: szolgáltatásbiztonság analízise
Feladat: Milyen meghibásodások esetén nem lesz elérhető a szolgáltatás (webáruház)?

## Slide 24: Feladat: Meghibásodások azonosítása
Milyen meghibásodás esetén nem lesz elérhető a szolgáltatás (webáruház)?
Áramkimaradás, HW hiba, hálózati elem/kábel hiba, szerver szolgáltatások hibája, alkalmazás hiba, frissítés telepítése, túlterhelés, támadás, félrekonfigurálás, verzió inkompatibilitás, vírus…
Hogyan lehetne ezeket szisztematikusan összegyűjteni?

## Slide 25: Hibamód és hatás analízis (FMEA)
Meghibásodás és hatásaik felsorolása
Komponens | Hibamód | Valószínűség | Hatás
Webszerver | HW hiba | 10% | Szolg. kiesés, alkatrész csere
 | SW frissítés | 80% | Időleges kiesés
SQL szerver | Lemez megtelik | 20% | Csak statikus tartalom érhető el
… |  |  | 
Notes: FMEA esetén végigmegyünk a komponenseinken, és megpróbáljuk összeírni, hogy melyiknek milyen hibamódjai vannak és annak mi a következménye. Egyszerű módszer, de már ez is sokat segíthet.

## Slide 26: Hibafa (Fault tree)
Hogyan állhat elő a gyökérben lévő hibajelenség?
Elemek (részlet)
  AND kapu
  OR kapu
  Téglalap: köztes esemény
  Kör: alapszintű meghibásodások
  „Gyémánt”: nem kibontott esemény
Notes: A hibafa arra jó, hogy az egyes meghibásodások közötti kapcsolatokat tudjuk vele könnyen leírni.

## Slide 27: Szolgáltatásbiztonság analízise
Feladatok:
  Hibamódok, meghibásodások azonosítása
  Analízis: kvalitatív és kvantitatív
  …
Módszerek
  Ellenőrző listák
  Táblázatok (pl. FMEA: Failure Mode and Effect Analysis)
  Hibafák
  Állapot alapú módszerek (pl. Petri hálók)
  …
Notes: Megvannak a hibamódjaink, hogyan tudjuk akkor megbecsülni ezekekből, hogy a rendszerünk mennyire hibatűrő?

## Slide 28: Példa: hibatűrés beépítése

## Slide 29: Példa: hibatűrés beépítése
Másodlagos DNS szerver alkalmazása
Terheléselosztó fürt
Hálózati utak duplikálása
Melegtartalék SQL szerver
2. ISP használata
Melyik megoldás(oka)t éri meg használni?

## Slide 30: Analízis: hibafa
SHARPE eszköz
Hibafa rajzolása

## Slide 31: Hibafa – analízis
Kvalitatív:
  egyszeres hibapont (SPOF) azonosítása
  kritikus esemény: több úton is hibajelenséget okoz
Kvantitatív:
  alapszintű eseményekhez valószínűség rendelése
  gyökérelem jellemzőjének (pl. megbízhatóság) számolása
  Probléma: honnan lesznek jó bemenő adataink?

## Slide 32: Meghibásodási adatok
Analízis alapja: meghibásodási valószínűségek
Honnan lesznek jó adatok:
  Becslés
  Saját monitorozó rendszer
  Külső tanulmányok, számok (hihetőség, pontosság?)
Példák:
  Meghibásodási adatok
  Cisco switch MTBF ~ 200000 óra (=22,8 év)
  IBM S/390 mainframe MTTF 45 év
  Windows XP MTTF 608 óra
  webszerver MTTF ~ 16 nap…

## Slide 33: Meghibásodási adatok – példa
Forrás: Jeff Dean, „Designs, Lessons and Advice from Building Large Distributed Systems”, Google
Notes: http://www.scribd.com/doc/21244790/Google-Designs-Lessons-and-Advice-from-Building-Large-Distributed-Systems

## Slide 34: Időzített Petri hálók
Elemek:
  Helyek (kör), tokenek (Figyelem ez csak most, csak itt jelent állapotot!)
  Átmenetek (téglalap)
Időzítés rendelése az átmenetekhez
  Determinisztikus
  Valószínűségi eloszlás alapján
Alap meghibásodási blokkok:
Notes: Fontos! Petri hálónál általában az állapotot a teljes hálón tekintett tokeneloszlás (marking) jelenti. Most szándékosan úgy vesszük fel a hálót, hogy egy komponens állapotát leíró részhálóban pontosan 1 db token legyen, így a helyen lévő token most valóban állapotot jelöl. De általánosan nem igaz az, hogy a (körrel jelölt) hely, mint modellelem állapotot jelöl!

## Slide 35: Analízis: Petri-háló
TimeNET eszköz
Alap blokkok és paraméterek

## Slide 36: Analízis: Petri-háló
A teljes
modell:

## Slide 37: Analízis: érzékenység és költségvizsgálat
Érzékenység: melyik paraméter változása befolyásol a legjobban:
Költségoptimalizálás:

## Slide 38: Példa: hibatűrés beépítése
Hibatűrő a rendszerünk?

## Slide 39: Példa: hibatűrés beépítése
Hibatűrő a rendszerünk?
Attól függ:
  Bizonyos SPOF-ek ellen védekeztünk
DE
  sok kiesési lehetőség maradt még
  Adatok törlése, teljes szerverterem elpusztulása, adminisztrátori hibák, OS hotfix miatti újraindítás…
Tanulság: mindig tudjuk, hogy
mi ellen akarunk védekezni,
milyen módszerek vannak arra,
megéri-e védekezni

## Slide 40: Összefoglalás
Szolgáltatásbiztonság
  Jellemzők, hatáslánc, eszközök
Hibatűrés
  Redundancia megjelenése
Analízis:
  Mérnöki és matematikai módszerek
  Hibamódok azonosítása
  Megfelelő védekezési módszer kiválasztása