## Slide 1: Rendszermonitorozás
Tóth Dániel, Kocsis Imre
Intelligens rendszerfelügyelet
Notes: Utolsó módosítás: 2012. 04. 17.

## Slide 2
„When you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge of it is of a meager and unsatisfactory kind”
Lord Kelvin

## Slide 3: „Kézbentartott” rendszer
rome
152.66.252.250
10.10.10.254
vegas
10.10.10.3
Külső web
sicily
10.10.10.1
DHCP, AD Server
chicago
10.10.10.2
Belső web
don
DHCP
10.10.10.10
255.255.255.0

## Slide 4: „Kézbentartott” rendszer
rome
152.66.252.250
10.10.10.254
vegas
10.10.10.3
Külső web
sicily
10.10.10.1
DHCP, AD Server
chicago
10.10.10.2
Belső web
don
DHCP
10.10.10.10
255.255.255.0

## Slide 5: Káosz
Megnézem…
Nem megy „Az Internetem”!
No de mégis mi a probléma?
Hát a böngészőben nem látom a weboldalunkat…

## Slide 6: Káosz
?
?
?
?
Na vajon mi nem működik?
?

## Slide 7: Káosz
Húú, hát itt sok mindennel baj van…


Na vajon mi nem működik?






!


Kézbentartott rendszer… mi?!
Hogy nem vetted idáig észre?

## Slide 8: Káosz
…

Huh, sikerült helyrerakni…





Túl lassú az email!






## Slide 9: Rendszermonitorozás
A rendszer túl bonyolult
  Ember nem látja át a teljes működését
  Valami mindig történik benne…
  Csak akkor értesülünk róla, ha a felhasználók nyaggatnak, hogy valami nem megy
    ($$$!)
  Csak akkor vesszük észre, hogy baj van, ha már tényleg nagy baj van (jó lett volna előbb preventív jelleggel)
  A rendszer teljesítményéről, kihasználtságáról nincs elképzelésünk
    Pedig ilyen adatok nélkül nehéz tervezni…

## Slide 10: Rendszermonitorozás: állapotkép fenntartása
Infrastrukturális komponensek és szolgáltatások működőképességéről
Terhelésről, erőforrások kihasználtságáról
Topológiáról, konfigurációról
  Kapcsolat a konfiguráció-menedzsmenttel!
Biztonságról

## Slide 11: Adatgyűjtés megvalósítása
Jellegzetes követelmény:
  A rendszerünk nagy, sok különálló elemből áll
  Az adatokat hálózaton keresztül olvassuk le
A kulcselem az ágens
  Kis beépülő komponens minden berendezésbe, aminek célja:
    adatszolgáltatás valamilyen (hálózati) interfészen
    értesítés különféle események bekövetkezéséről
    egyszerű beavatkozások elvégzése

## Slide 12: Adatgyűjtés megvalósítása hardverben
Berendezés pl.: Ethernet switch
Ethernet keret kapcsoló logika
Port
Port
Port
Port
Menedzsment processzor
TCP/IP
Ágens
Belső (rejtett) ethernet port
belső hardveres interfész
(I2C, JTAG, PCI, GPIO)
Állapotregiszterek
Notes: Az Ethernet kapcsoló (switch) csak az Ethernet protokoll rétegében működik, nem ismeri a TCP/IP-t
Hardver állapota belső állapotregiszterekből olvasható ki
Lehetnek parancsregiszterek is beavatkozásra
Mindez közvetlen elektromos kapcsolatot igényel, nem vezethető ki a készülékből, vagy legalábbis nagyon kényelmetlen lenne
Megoldás: helyezzünk el egy kis beágyazott processzort a dobozba, ami közvetlenül össze van kötve a switch hardverrel
A beágyazott processzoron futó szoftver támogatja TCP/IP protokollkészletet és tartalmazza az ágenst, aminek segítségével a hálózatról lekérdezhetjük a hardver állapotát

## Slide 13: Adatgyűjtés megvalósítása szoftverben I.
Jellemző alapesetek:
  Olyan szoftver komponenst akarunk megfigyelni, ami nincs erre felkészítve
    Az ágens külön folyamat az operációs rendszeren
    Olyan hívásokat végezhet el, ami csak egy gépen futó folyamatok között lehetséges (de a belső adatszerkezetekhez többnyire nem férünk hozzá)
    Az operációs rendszer segítségével követi a megfigyelt folyamatot (futási állapot, létrehozott fájlok tartalma, erőforráshasználat, stb.)
  Az ágens integrált része a szoftvernek

## Slide 14: Adatgyűjtés megvalósítása szoftverben I.
Operációs rendszer
Alkalmazás vagy szerver
Ágens
Hálózaton nem kommunikáló komponens
VAGY
állapota nem kérdezhető le hálózatról
Hálózat
Lokális hozzáférést igénylő hívások
Működés követése az operációs rendszer szolgáltatásai segítségével
Ha fut a megfelelő PID-ű folyamat, akkor UP…

## Slide 15: Adatgyűjtés megvalósítása szoftverben II.
Jellemző alapesetek:
  Olyan szoftver komponenst akarunk megfigyelni, ami nincs erre felkészítve
  Az ágens integrált része a szoftvernek
    Hozzáférünk a belső adatszerkezetekhez
    Közvetlenül végezhetünk függvényhívásokat
    Forráskód instrumentálás (mérő, adatgyűjtő hívások elhelyezése a forráskódban) lehetséges
    A lényeg: a belső mérési lehetőségeket kívülről is elérhetővé kell tenni

## Slide 16: Hozzáférés belső adatszerkezethez
Belső osztály
+ belső_attribútum1
+ belső_attribútum2
+ belső_metódus1
+ belső_metódus2
Külső interfész
+ alkalmazás_metódus
«implements»
Belső adatszerkezet
Kívülről nem elérhető
Kívülről elérhető
Ágens osztály
+ mérőszám1
+ mérőszám2
+ lekérdezés
Ágens interfész
+ lekérdezés
«implements»
Notes: (Demonstrációs ábra, ékezet és szóköz valódi modellben ne legyen osztály- és attribútumnévben!)

## Slide 17: Forráskód instrumentáció
Belső osztály
+ belső_attribútum1
+ belső_attribútum2
+ belső_metódus1
+ belső_metódus2
Külső interfész
+ alkalmazás_metódus
«implements»
Kivülről nem elérhető
Kivülről elérhető
Ágens osztály
+ mérőszám1
+ mérőszám2
+ lekérdezés
+ eseménykezelés
Ágens interfész
+ lekérdezés
«implements»
public void doBusinessMethod(IPerson payer) {
  IBankTransfer t =
  BankConnectionFactory.newTransfer();
  t.setSource(payer);
  t.setDestination(me);
  t.setCurrency(Currencies.Dollar);
  t.setAmmount(1000000);
  try { t.execute(); }
  catch (Exception e) {
  e.printStackTrace(); // :-)
}
}
Agent.event(Events.MethodCalled);
Agent.event(Events.MethodFail);
Bővebben: felügyeletre tervezés előadás

## Slide 18: Ágens lekérdezési interfész
Hogyan kérdezzük le az ágenstől a mért adatokat?
Jó lenne…
  hálózaton keresztül
  szabványos interfész, protokoll
  Egységesen: gyártók, készülékek, szoftver/hardver
    Adatok széles skálájának támogatása
  ha azt is le tudnánk kérdezni, hogy pontosan miket lehet lekérdezni az ágenstől
Konfigurációmenedzsment: hasonlóság!

## Slide 19: Jellegzetes alapfunkciók
Pillanatnyi értékek
  Skalár mennyiség: CPU kihasználtság, RAM, tárhely telitettség, …
  Diszkrét értékkészlet: Kiszolgáló-folyamat UP/DOWN/ERROR, …
Összegyűjtött mérési adatok
  Skalár mennyiség (pl. kumulatív hálózati forgalom)
  Napló bejegyzések
Értesítés eseményekről
  Diszkrét állapotváltozás (okdown)
  Határérték túllépés (diszk telítettség >90%)

## Slide 20: Ágens lekérdezési interfész
Ágens interfészek működési elv szerint
  Pull – a központi adatgyűjtő kezdeményezi az ágensek lekérdezést
  Push – az ágens kezdeményezi az adatok elküldését a feliratkozott adatgyűjtő központnak
Ágens
Ágens
Ágens
Adatgyűjtő

## Slide 21: Szabványos protokollok
SNMP
RMON
Netflow/IPFIX
SFlow
CMIP
Syslog
Netconf
JMX
CIM-XML
WS-Management
WSDM
…

## Slide 22: „Ágens alapú” és „ágens nélküli” technológiák
Igazából nincs olyan, hogy ágens nélküli
  Parancssoros belépés és értéklekérdezés: távoli hozzáférés kiszolgáló az „ágens”
  Inkább: specializáltság alapján
„Ágens nélküli”
Dedikált
ágenst igényel
Telnet, SSH
Soros port
SNMP
WMI
WS-man
Syslog
Általános célú
távoli hozzáférést
használ
Alapértelmezetten
része a rendszernek
Telepítést igénylő
szabványos ágens
ping
Telepítést igénylő
speciális ágens
Munin-node
Nagios
Tivoli Monitoring
Universal Agent
WSDM

## Slide 23: Szondázás
Szondázás - probing
  Tipikusan „ágens nélküli” megközelítés: ha nem belenézni akarunk a célrendszerbe, hanem a távolról elérhető szolgáltatását kipróbálni
  Ilyenkor a monitorozó rendszer, mint hálózati kliens próbál igénybe venni egy szolgáltatást
  Ilyenkor is szükség lehet ágensre
    Meghatározott szolgáltatás elérési pontról (Service Access Point) nézve akarunk képet kapni a szolgáltatásról

## Slide 24: Szondázás példa
Külső web port forwarding
chicago
10.10.10.2
Belső web
Monitorozó szerver
Külső web szervere
Távoli Ágens
Notes: A külső webnek, mint szolgáltatásnak a megcélzott szolgáltatás elérési pontja a tűzfalon kívül van -> akkor van „jó” állapotban a külső web, ha kívülről nézve működik. A monitorozó szerver viszont belül van, ezért kell egy távoli ágens, amit megkérhet, hogy kívülről is megnézze a szolgáltatást.

## Slide 25: Rendszermonitorozás részei
Milyen részfeladatokból áll?
Adatgyűjtés
(folyamatos)
Pillanatnyi állapot tárolása
Megjelenítés
((( )))
Riasztás
Historikus
adattárolás
Beavatkozás

## Slide 26: Monitorozó rendszer példa: Nagios
Nagios
  Free, open source
  http://www.nagios.org/
  Kevés (<100) gép megfigyelése esetén jó megoldás
  Elsődlegesen a pillanatnyi állapot áttekintésére és automatikus riasztásra való
Tactical overview
  Monitorozott szolgáltatások
  Grafikus megjelenítés
Rendelkezésre állás és teljesítmény jelentés
Naplók és riasztások
Főleg aktív szondázásra alapoz, kézi konfigurálást igényel
Saját ágens protokollja is van,
  Egyszerű szöveges protokoll, könnyen bővíthető shell scriptekkel
  Támogat szabványos protokollokat is

## Slide 27: Nagios: tactical overview

## Slide 28: Nagios: tactical overview

## Slide 29: Nagios: service detail

## Slide 30: Adatgyűjtéstől a diagnosztikáig: szondázás

## Slide 31: Diagnosztika
Nem megy a webkiszolgáló. De miért nem?
  Megfelelő megfigyelések kellenek
Adott hibahatás okának felderítéséhez mit figyeljünk?
  Pl. egy ESX hoszt több száz valósidejű metrikát definiál magán + VM-ek metrikái
  Egy operációs rendszer még bonyolultabb lehet
Hogyan következtessünk a hibaokra?

## Slide 32: Diagnosztika
Hibaok-detektálás (fault detection): van-e hibahatást (failure) okozó jelenség a rendszerben
Hibaok-lokalizáció (fault localization): a hibahatást kiváltó pontos hibaokok meghatározása
Szondázás: olyan teszttranzakció, melynek kimenetele több komponens állapotától is függhet
  Gondoljuk végig: VM-ben futó Apache-re wget távolról
I. Rish et al. (2005). Adaptive diagnosis in distributed systems. IEEE transactions on neural networks, 16(5), 1088-1109.

## Slide 33: Függőségek

## Slide 34: (Kiterjesztett) függőségi mátrix
Egyszeres hibaok-feltételezésnél a hibaaktivációs kombinációk
Szonda futásának eredménye
!!! „Elkódolt” tudás:
topológia-modell
Szolgáltatás-függőségi modell
(Egyszerű) hiba(terjedési) modell

## Slide 35: Detektálás/lokalizálás
Minimális hibadetektáló szondahalmaz választása?

## Slide 36: Detektálás/lokalizálás
 | WS | AS | DBS | R | HWS | HAS | HDBS | NF
pWS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
pAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
pDBS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
pingR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
pingWS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
pingAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
pingDBS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0

## Slide 37: Detektálás/lokalizálás
 | WS | AS | DBS | R | HWS | HAS | HDBS | NF
pWS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
pAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
pDBS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
pingR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
pingWS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
pingAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
pingDBS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0

## Slide 38: Detektálás/lokalizálás
Minimális hibadetektáló szondahalmaz választása?
  Az a minimális szondahalmaz, amire minden oszlopösszeg > 0
  NP-nehéz 
  == minimális halmazfedés („minimum set cover”)
  De: igen jó heurisztikák

## Slide 39: Detektálás/lokalizálás
Minimális hibalokalizáló szondahalmaz választása?

## Slide 40: Detektálás/lokalizálás
 | WS | AS | DBS | R | HWS | HAS | HDBS | NF
pWS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
pAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
pDBS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
pingR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
pingWS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
pingAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
pingDBS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0

## Slide 41: Problémák
 | WS | AS | DBS | R | HWS | HAS | HDBS | NF
pWS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
pAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
pDBS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
pingR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
pingWS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
pingAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
pingDBS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0

## Slide 42: Detektálás/lokalizálás
 | WS | AS | DBS | R | HWS | HAS | HDBS | NF
pWS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
pAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
pDBS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
pingR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
pingWS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
pingAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
pingDBS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0

## Slide 43: Detektálás/lokalizálás
 | WS | AS | DBS | R | HWS | HAS | HDBS | NF
pWS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
pAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
pDBS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
pingR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
pingWS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
pingAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
pingDBS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0

## Slide 44: Detektálás/lokalizálás
 | WS | AS | DBS | R | HWS | HAS | HDBS | NF
pWS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
pAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
pDBS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
pingR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
pingWS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
pingAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
pingDBS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0

## Slide 45: Detektálás/lokalizálás
Minimális hibalokalizáló szondahalmaz választása?
  Az a minimális szondahalmaz, ahol minden hibaok-párt meg tudunk még különböztetni  páronként különböző oszlopok
  NP-nehéz 
  Szintén jó heurisztikák

## Slide 46: Historikus adatok gyűjtése

## Slide 47: Historikus adatgyűjtés
De jó lenne, ha…
  Visszamenőleg látnánk, hogy mi történt
  Látnánk a tendenciákat
  Következtetéseket vonhatnánk le. Pl.:
    Mi van túlterhelve, mi nincs kihasználva (bővítés tervezése)
    Hogy néz ki, amikor 500 hallgató megrohanja a szervert 
    Mennyi idő alatt sülnek meg a gépek, ha leáll a klímaberendezés (katasztrófa elhárítási terv)
    Nem kezdett-e el valami elfogyni/elhasználódni, amit majd cserélni, pótolni kéne? (Proaktív beavatkozás) Pl. szabad tárhely, UPS akkumulátorok, merevlemezek, nyomtató toner stb.

## Slide 48: Historikus adatgyűjtés
Megoldás
  Periodikusan (mondjuk percenként mintavételezve) tároljuk el a mért értékeket
  Mi ezzel a baj?
  Számoljunk utána: belefulladunk az adathalmazba
  Biztos, hogy tudni akarjuk, hogy pontosan mi történt 1 éve 5 hónapja, 13 napja, 8 óra 13 perce?
  Attól függ:
    Trend megállapításhoz: ilyen pontosan nem, de azért hozzávetőlegesen igen
    Konkrét esemény dokumentálásához: kell a nagy pontosság
Van, amihez ez is kevés...

## Slide 49: Historikus adatgyűjtés
Aggregáció
  „Adattárházas” fogalom
  Több adatot vonunk össze egyetlen értékbe (felbontás rontás, pl. átlagolással)
  Mit veszítünk vele?
    Konkrét, rövid események lefutása
    Börsztösség
  Mit lehet tenni ellene?
    külön archiválni kell az „érdekes” részeket -> eseménykorreláció
    Összevont MIN/MAX/AVG értéket tárolni
24 órás idősor
Mintavételi periódus: 1min
Összesen: 1440 érték
60 napos idősor
Mintavételi periódus: 1 óra
Összesen: 1440 érték
4 éves idősor (kb.)
Mintavételi periódus: 1 nap
Összesen: 1440 érték

## Slide 50: BigBlueButton

## Slide 51: Rövid tranziens – hosszú kicsengés
Exponenciális függvény – hibatárolási jelenség!
Alacsony felh.szám
: idő
: átlagos késleltetés
Tranziens CPU-túlterhelés

## Slide 52: Erőforrásmetrikákkal korreláció
Dstat metrika és QoS korrelációja: 0.94
: idő
: dstat load_avg_15min
: tidő
: átlagos késleltetés

## Slide 53: Metrikák
dstat: Linux monitorozó eszköz
  CPU, disk, paging, load, memory, network, processes, IO, swap, ...
Unix load
  „load number”: CPU-ra váró vagy azt használó folyamatok (ready queue/run queue)
  1/5/15 perces metrika: exponenciálisan súlyozott csúszóablakos átlag

## Slide 54: Megfigyeléstől a menedzselésig
Nade miket mérjünk?
  dstat –Tcdglmnprsy: önmagában több tucat metrika
Milyen felbontással?
Mi a diagnosztikai logika?
Mi a cél?
  Post-mortem analízis?
  Hibaok-megelőzés?
  Detektálás adott időablakon belül?
  Proaktív javítás?
Inkább futásidejű, mint historikus
Inkább futásidejű, mint historikus
Vizuális analízis +
MI dimenzióredukció / változószelekció
Méréstechnika és méréselmélet